## Slide 1: Pro/NC AUTODOC Verzia 1.0

## Slide 2: Pro/NC AUTODOC
Toto je príklad aplikácie demonštrujúcej možnosti tvorby dokumentácie
Táto alikácie je voľne použiteľná pre zákazníkov spoločnosti IPM Solutions, s.r.o.
Táto alikácia nie je podporovaná
spoločnosťou PTC a ani
spoločnosťou IPM Solutions, s.r.o.

## Slide 3: Inštalácia
Inštalácia Pro/NC AUTODOC:
  Ako súčasť inštalácie IpmStartTools
    Inštalácia je na Vašom disku v adresáry « D:\Applic\IpmStartTools »
  Skontrolujte si nastavenia v CONFIG.PRO
    protkdat D:\applic\IpmStartTools\autoshopdoc\protk.dat
    web_enable_javascript on
    web_link_file_read yes
    web_link_file_write yes
    web_link_proe_read yes
    web_link_proe_write yes
    web_link_security_autoprompt yes

## Slide 4: Inštalácia
Načítajte súbor « index.htm » do prehliadača v Pro/E
  Uložte cestu ku stránke v Obľubených položkách v Pro/E
Kliknite pravým
Tlačidlom Myšky

## Slide 5: Používanie Aplikácie
Vyplnte políčka…
  Vytvoril: Zadajte Vaše Meno
  Poznámka: Zadajte Vaše Poznámky
  Adresár Postupu: Zadajte názov adresára pre vztvorenie postupu.

## Slide 6: Používanie Aplikácie
Generuj Obrázky
  Ak existuje pohľad s názvom « AUTODOC » , potom sú obrázky vytvorené pri zorientovaní modelu podľa tohoto pohľadu.
  Ak nie, je použité aktuálne zobrazenie
  Varovanie: musí byť zananý Názov zobrazenia
Generovanie postupu
  Prvý zobrazenie Mfg Procesu je použité pre generovanie postupu
Zobrazenie Postupu
  Zobrazí postup v Prehliadači

## Slide 8: Ak Aplikácia nie je funkčná… Nastavenie Internet Exploreru
« Index.htm » použitie ActiveX objektov… Skontrolujte security level